## Slide 1: HDとO-HDFの比較検討
医療法人社団 高山泌尿器科
臨床工学部門
斎藤 寿 友西 寛
工藤 和歌子 佐藤 友紀

## Slide 2: 目 的
２０１２年４月、血液透析濾過(=ＨＤＦ)が、施設基準(水質管理加算２)を条件に診療報酬算定が可能となった。
当院の維持透析患者、通常ＨＤ患者とＯ-ＨＤＦ (＝オンラインＨＤＦ/前置換)患者で、透析効率、貧血状態、栄養状態を比較検討した。
ＨＤＦ患者は、２０１２年＝２１,７２５名、２０１３年＝３１,３７１名、２０１４年＝４３,２８３名、２０１５年＝５３,７７６名と年々増加傾向を示している。
※日本透析医学会 わが国の慢性透析療法の現況2015年12月31日現在

## Slide 3
対 象
 | HD群 | O-HDF群 | p値
人 数 (名) | 56 ( M:44 / F:12 ) | 30 ( M:23 / F:7 ) | n.s
年 齢 (歳) | 62.67±10.50 | 57.43±14.13 | n.s
透 析 歴 (年) | 7.95±5.90 | 9.72±7.43 | n.s
透析時間 ( 時間 ) | 4.0 | 4.0 | n.s
透析液流量 (ｍｌ/ｍｉｎ) | QD=500 | QD=500 / QF=200(Pre) | 
原 疾 患 | 糖尿病性腎症×36 慢性糸球体腎炎×4 IgA腎症×4 腎硬化症×3 慢性腎不全×3 シェ―グレン症候群×1 尿閉による腎後性腎不全×1 不明×2 | 糖尿病性腎症×9 腎硬化症×6 IgA腎症×4 高血圧症×3 慢性糸球体腎炎×2 慢性腎不全×2 多発性嚢胞腎×1 アルポート症候群慢性腎不全×1 先天性ネフロン症候群×1 不明×2 | 

## Slide 4
方 法
透析効率 ：
Ｋｔ/Ｖｓｐ
β2ＭG除去率
栄養状態 ：
Ａｌｂ値
ｎ-ＰＣＲ
ＧＮＲＩ
貧血状態 ：
Ｈｂ値
ＥＲＩ*
⇒ ６ヶ月間の平均値比較(t検定)
* ESA月投与量** / Ｈｂ値(月平均値)
** ESA換算比＝C.E.R.A：D.A：EPOαBS＝1：1：300

## Slide 5
背景因子
 | HD群 | O-HDF群 | p値
年齢 (歳) | 62.59±11.7 | 59.50±15.2 | n.s
男女比 | 44:12 | 23:7 | n.s
透析歴 (年) | 7.4±5.9 | 9.7±7.4 | n.s
BMI | 23.06±3.9 | 21.94±3.7 | n.s
CTR (%) | 48.02±4.6 | 48.53±6.1 | n.s
DW (㎏) | 62.59±11.7 | 59.36±10.6 | n.s
QB (ml/min) | 244.29±24.4 | 249.24±21.4 | p₌0.0026
%CGR (%) | 106.63±19.0 | 105.33±19.2 | n.s
 | HD群 | O-HDF群 | p値
B-TP (g/dl) | 6.43±0.4 | 6.33±0.6 | p₌0.025
RBC (10×4/μL) | 364.84±44.2 | 362.50±46.00 | n.s
MCV (fl) | 97.72±4.6 | 96.1±5.6 | n.s
MCH (pg) | 30.99±1.6 | 30.91±1.9 | n.s
MCHC (%) | 31.71±1.2 | 31.56±1.3 | n.s
Plate (10×4/μL) | 18.08±5.4 | 17.35±5.8 | n.s
WBC (μL) | 5973.68±1735.1 | 5739.09±1569.6 | p₌0.046
CRP (mg/dl) | 0.25±0.7 | 0.35±0.9 | n.s
Na (mEq/l) | 139.35±1.5 | 139.89±2.7 | n.s
K (mEq/l) | 4.45±0.7 | 4.61±0.8 | n.s
P (mg/dl) | 5.30±1.1 | 5.05±1.2 | p₌0.0053
補正Ca (mg/dl) | 9.20±0.6 | 9.09±0.6 | p₌0.007
Fe (μg/dl) | 67.89±26.4 | 68.18±25.1 | n.s
Ferritin (ng/dl) | 226.08±104.1 | 201.73±101.4 | p₌0.013
TSAT (%) | 32.89±13.7 | 30.62±10.7 | n.s
iPTH (pg/dl) | 175.05±95.44 | 182.74±80.9 | n.s
β2MG (mg/l) | 27.70±5.4 | 26.82±5.3 | n.s

## Slide 6
結果：透析効率1
Chart: 透析効率
| 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M
HD：Kt/Vsp | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.48
 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.33
 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.7 | 1.63
O‐HDF：Kt/Vsp | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.62 | 1.63
 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.48 | 1.42 | 1.44
 | 1.83 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.78
HD：β2MG除去率 | 0.6791 | 0.6787 | 0.67 | 0.6732 | 0.681 | 0.6681
 | 0.6434 | 0.6371 | 0.63 | 0.6223 | 0.6405 | 0.6392
 | 0.7067 | 0.7153 | 0.71 | 0.7072 | 0.7245 | 0.7147
O‐HDF：β2MG除去率 | 0.7197 | 0.7175 | 0.7189 | 0.716 | 0.7046 | 0.7095
 | 0.6929 | 0.6934 | 0.692 | 0.6809 | 0.6704 | 0.6673
 | 0.7536 | 0.7495 | 0.7492 | 0.7532 | 0.7482 | 0.7489
＊ p<0.05
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
MEAN±S.D

## Slide 7
結果：透析効率2
Chart: Kt/Vsp
| HD | O-HDF
 | 1.49 | 1.66
Chart: β2MG除去率
| HD | O-HDF
 | 0.6764 | 0.7147
HD ： n＝56
HDF： n＝30
HD ： n＝56
HDF： n＝30
p=0.031
n.s
MEAN±S.D
MEAN±S.D

## Slide 8
結果：貧血状態1
Chart: 貧血状態
| 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M
HD：Hb | 11.12 | 11.26 | 11.42 | 11.42 | 11.19 | 11.28
 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.05 | 10.2
 | 11.7 | 11.8 | 12.18 | 12.13 | 12.08 | 12.15
O‐HDF：Hb | 10.85 | 10.96 | 11.54 | 11.48 | 11.27 | 11.26
 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 10.83 | 10.4 | 10.63
 | 11.5 | 11.4 | 12.28 | 12.2 | 12.08 | 12
HD：ERI | 6.32 | 6.51 | 7.02 | 7.18 | 7.26 | 7.07
 | 4.17 | 4.17 | 3.68 | 4.14 | 4.08 | 4.08
 | 8.62 | 8.57 | 9.43 | 9.15 | 9.51 | 9.64
O‐HDF：ERI | 5.24 | 7.41 | 7.18 | 6.97 | 6.44 | 7.53
 | 2.31 | 3.65 | 3.79 | 3.73 | 3.49 | 4.35
 | 8 | 10.28 | 8.6 | 8.47 | 7.8 | 9.17
HD ： n＝56
HDF： n＝30
MEAN±S.D

## Slide 9
結果：貧血状態2
Chart: Hb (g/dl)
| HD | O-HDF
 | 11.29 | 11.23
Chart: ERI
| HD | O-HDF
 | 6.87 | 6.82
HD ： n＝56
HDF： n＝30
HD ： n＝56
HDF： n＝30
n.s
n.s
MEAN±S.D
MEAN±S.D

## Slide 10
結果：栄養状態1
Chart: 栄養状態
| 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M
HD：Alb | 3.66 | 3.64 | 3.67 | 3.65 | 3.69 | 3.65
 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.53 | 3.5
 | 3.83 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8
O‐HDF：Alb | 3.67 | 3.58 | 3.7 | 3.73 | 3.71 | 3.72
 | 3.5 | 3.33 | 3.5 | 3.53 | 3.6 | 3.6
 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9
HD：nPCR | 84 | 79 | 81 | 83 | 86 | 86
 | 74 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74
 | 93 | 88 | 90 | 91 | 94 | 97
O‐HDF：nPCR | 89 | 83 | 85 | 88 | 90 | 91
 | 79 | 71 | 71 | 74 | 77 | 80
 | 97 | 96 | 95 | 99 | 101 | 98
0.7
1.1
1.0
0.9
0.8
0.5
0.6
HD ： n＝56
HDF： n＝30
＊ p<0.05
＊
＊
＊
MEAN±S.D

## Slide 11
結果：栄養状態2
Chart: Alb (g/dl)
| HD | O-HDF
 | 3.66 | 3.68
Chart: nPCR (g/㎏/day)
| HD | O-HDF
 | 0.83 | 0.87
Chart: GNRI
| HD | O-HDF
 | 94.31 | 92.62
HD ： n＝56
HDF： n＝30
HD ： n＝56
HDF： n＝30
HD ： n＝56
HDF： n＝30
p＝0.00022
n.s
n.s
MEAN±S.D
MEAN±S.D
MEAN±S.D

## Slide 12
考 察
今回、Ｈｂ値、ＥＲＩに相違は見られなかったが、前置換補液=４８ＬのＯ-ＨＤＦでもＡｌｂ漏出量の異なるヘモダイアフィルターの選択によりＡｌｂの維持が可能であり、更にｎ-ＰＣＲの有意な上昇を認めたことから、Ｏ-ＨＤＦにより良好な栄養状態の維持が可能と示唆された。
透析条件が同じ場合、Ｏ-ＨＤＦはＨＤに比べ中分子物質の除去能は優れるが、低分子物質の除去能が劣るとの報告もあるが、ＱＢ設定を上げることで十分なＫｔ/Ｖの維持が可能であり、また、有意なβ2MG除去能を備えるＯ-ＨＤＦで透析合併症の軽減が計れるものと考えられた 。

## Slide 13: 通常ＨＤとＯ-ＨＤＦを比較。
結 語
Ｏ-ＨＤＦが合併症予防、栄養状態の維持に有用と思われた。

## Slide 14: 日本透析医学会 ＣＯ Ｉ 開示 筆頭発表者名： 斎藤 寿
演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません。